## Slide 1
GTP trigger tables
GTP(32:1)
TS partition trigger tables
FP Trigger Tables
GTP(32:1)
GTP(32:1)
TrgTypeGTP(10:0)
TrgTypeSub(13:1)
TrgTypeFP(10:0)
Trigger Type Comb logic
if (IamBusy ) then -- If busy, disable the trigger word
if (Vme trigger commnad) then --Let VME trigger command go
TrigType (13:0) <= TrgTypeVME(13:0);
TrigType (15:14) <= "01";
else TrigType <= "0100000000000101"; -- Busy no trigger
end if;
elsif ( (TrgTypeGTP(10) = '1') and (TrgTypeFP(10) = '1') ) then
TrigType (11:10) <= TrgTime(1:0);
TrigType (9:8) <= GtpTrig(9:8);
TrigType (7:0) <= "11111011"; -- Event type 251
TrigType (15:12) <= "1001";
elsif ( (TrgTypeGTP(10) = '1') ) then
TrigType (11:10) <= TrgTime(1:0);
TrigType (9:0) <= TrgTypeGTP(9:0);
TrigType (15:12) <= "1010";
elsif ( (TrgTypeFP(10) = '1') ) then
TrigType (11:10) <= TrgTime(1:0);
TrigType (9 downto 0) <= TrgTypeFP(9:0);
TrigType (15:12) <= "1001";
elsif (TrgTypeSub(13) = '1') then
TrigType (11:0) <= TrgTypeSub(12:1);
TrigType (15:12) <= "1011";
elsif (FillTrg = '1') then
TrigType (11:0) <= "000100000000"; -- trig1 with type 0
TrigType (15:12) <= "1001";
else
TrigType (13:0) <= TrgTypeVME(13:0);
TrigType (15:14) <= "01";
end if;
FP(32:1)
FP(32:1)
FP(32:1)
VME Triggers
TrgTypeVME(15:0)
TrgTimeGTP(1:0)
TrgTimeFP(1:0)
Trigger Rules
TrigType(15:0)
TrgWord(15:0)

## Slide 2
Table1
This device
0x1080
GTP(32:1)
Table2
This device
0x1084
Table3
This device
0x1088
Table4
This device
0x108C
GTP(8:1)
GTP(16:9)
GTP(24:16)
GTP(32:25)
TrgGTPA(11:0)
TrgGTPB(11:0)
TrgGTPD(11:0)
TrgGTPC(11:0)
Trigger Type Comb logic
If (multiple trigger),
TrgTypeGTP(7:0) = 250,
TrgTypeGTP(10)= “1”;
If (single trigger),
TrgTypeGTP(7:0) = N_GTP
TrgTypeGTP(10)=“1”;
If (no trigger),
TrgTypeGTP(10:0) = 0;
TrgType(9:8): Trigger code:
trigger1, trigger2, SyncEvt

## Slide 3
Table5
This device
0x1090
FP(32:1)
Table6
This device
0x1094
Table7
This device
0x1098
Table8
This device
0x109C
FP(8:1)
FP(16:9)
FP(24:16)
FP(32:25)
TrgFPA(11:0)
TrgFPB(11:0)
TrgFPD(11:0)
TrgFPC(11:0)
Trigger Type Comb logic
If (multiple trigger),
TrgTypeFP(7:0) = 250,
TrgTypeFP(10)= ‘1’;
If (single trigger),
TrgTypeFP = 32+ N_FP
TrgTypeFP(10)=‘1’;
If (no trigger),
TrgTypeFP(10:0) = 0;
TrgType(9:8): Trigger code:
trigger1, trigger2, SyncEvt

## Slide 4
TrgSub1(3:0)
TrgSub2(3:0)
TrgSub3(3:0)
TrgSub4(3:0)
TS partition
Trigger Type Comb logic
If (TrgSub1(3)=1 or TrgSub2(3)=1 or TrgSub3(3)=1 or TrgSub4(3)=1):
TrgTypeSub(13) = 1,
TrgTypeSub(2:0) = TrgSub1(2:0),
TrgTypeSub(5:3) = TrgSub2(2:0),
TrgTypeSub(8:6) = TrgSub3(2:0),
TrgTypeSub(11:9) = TrgSub4(2:0);
TrgTypeSub(13:0)

## Slide 5
Table9
This device
0x10A0
SubTS1
Table10
This device
0x10A4
GTP(8:1)
FP(8:1)
TrgSub1A(11:0)
TrgSub1B(11:0)
Trigger Type Comb logic
If (trigger),
TrgTypeSub1(3) = 1,
TrgTypeSub1(2:0)=
TrgSub1A(2:0) / B(2:0);
If (no trigger),
TrgTypeSub1(3:0) = “0000”;
Table11
This device
0x10A8
SubTS2
Table12
This device
0x10AC
GTP(16:9)
FP(16:9)
TrgSub2A(11:0)
TrgSub2B(11:0)
Trigger Type Comb logic
If (trigger),
TrgTypeSub2(3) = 1,
TrgTypeSub2(2:0)=
TrgSub2A(2:0) / B(2:0);
If (no trigger),
TrgTypeSub2(3:0) = “0000”;

## Slide 6
Table13
This device
0x10B0
SubTS3
Table14
This device
0x10B4
GTP(24:17)
FP(24:17)
TrgSub3A(11:0)
TrgSub3B(11:0)
Trigger Type Comb logic
If (trigger),
TrgTypeSub3(3) = 1,
TrgTypeSub3(2:0)=
TrgSub3A(2:0) / B(2:0);
If (no trigger),
TrgTypeSub3(3:0) = “0000”;
Table15
This device
0x10B8
SubTS4
Table16
This device
0x10BC
GTP(32:25)
FP(32:25)
TrgSub4A(11:0)
TrgSub4B(11:0)
Trigger Type Comb logic
If (trigger),
TrgTypeSub4(3) = 1,
TrgTypeSub4(2:0)=
TrgSub4A(2:0) / B(2:0);
If (no trigger),
TrgTypeSub4(3:0) = “0000”;

## Slide 7
TableN
WA_VME(7:0)
VME_DIN(11:0)
RA_TRG(7:0)
TrgTypeX(11:0)
WE_ThisDevice
TrgTypeX(11): Multiple triggers (>=2)
TrgTypeX(10): At least one trigger (>=1)
TrgTypeX(9:8): Trigger type: trigger1, trigger2, SyncEvt
TrgTypeX(7:0): trigger type